## Slide 1: Hanojské věže Fusion360
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci
Jakub Škrabánek

## Slide 2: Otevřeme si Fusion360 a popřípadě se přihlásíme
Struktura dokumentu
Horní lišta
Navigační kostka
Název projektu
(unsaved) je pokud si
ten projekt neuložíte

## Slide 3: Vytvoříme si nový sketch a klikneme na první ikonku

## Slide 4: Vybereme si plochu jako na obrázku (musí svítit modře oblast, viz. zoom)

## Slide 5: Klikneme na ikonu na vytvoření obdélníku

## Slide 6: Vytvoříme si obdélník o velikosti 200mm a 70mm

## Slide 7: Přidáme první kruh do podstavy o velikosti 8mm

## Slide 8: Přidáme druhý kruhy do podstavy o velikosti 8mm (7 kostiček od kratší strany)
7 kostiček

## Slide 9: Přidáme poslední kruh do podstavy o velikosti 8mm (7 kostiček od kratší strany)
7 kostiček

## Slide 10: První prstenec bude mít 2 kruhy  10mm a 20mm Poté co uděláme první kruh vždy klikneme znova do středu kruhu

## Slide 11: Násedně bychom měli opakováním stejného postupu, vytvořit další 4 kruhy (celkem 5 kruhu jako na obrázku)
Všechny kruhy a jejich průměry
Kruh – vnější : vnitřní
První – 20mm : 10mm
Druhý – 30mm : 10mm
Třetí – 40mm : 10mm
Čtvrtý – 50mm : 10mm
Pátý – 60mm : 10mm

## Slide 12: Po vytvoření všech kruhů a podstavy klikneme na FINISH SKETCH

## Slide 13: Vytvoříme první 3D objekt  podstavu 2. tlačítko EXTRUDE, klikneme na podstavu, do DISTANCE napíšeme 5 (automaticky to doplní mm) a potvrdíme OK

## Slide 14: Pokud vám zmizel sketch (návrh co jsme vytvořily), tak je potřeba znova aktivovat zobrazení sketche Klikneme na oko u položky Sketch1 (v červeném kroužku)

## Slide 15: Vytvoříme věže  Zase použijeme EXTRUDE, označíme všechny 3 prostory pro věže a nastavíme DISTANCE na 64 (automaticky si doplní mm) a potvrdíme OK

## Slide 16: Přesuneme se na prstence -> EXTRUDE

## Slide 17: Vybereme všech 5 mezikruží (budou 5 Selected) Označené mezikruží vypadají jako na obrázku

## Slide 18: Nastavíme DISTANCE na 10 (automaticky si to doplní mm) a potvrdíme OK

## Slide 19: Nastavíme DISTANCE na 10 (automaticky si to doplní mm) a potvrdíme OK

## Slide 20: Připravíme model na export

## Slide 21: Na levé straně u struktury dokumentu klikneme na název modelu Pravým tlačítkem myši (v našem případě Unsaved)

## Slide 22: Klikneme na Save as Mesh

## Slide 23: Nastavíme FORMAT na 3MF nebo na STL (3MF lépe pracuje s PrusaSlicer) a potvrdíme OK

## Slide 24: Pojmenujeme a uložíme náš 3MF soubor (např. do složky s projektem)

## Slide 25: Máme hotový model
přesuneme se do PrusaSliceru.
Dle potřeby použijte .pdf návod pro PrusaSlicer na tento projekt